丹东市生态环境局凤城分局

凤环审〔2021〕42号

关于凤城市森澳建筑制品有限公司

聚苯板项目环境影响报告表的批复

凤城市森澳建筑制品有限公司：

凤城市森澳建筑制品有限公司聚苯板项目环境影响评价文件未经我局审批，擅自开工建设并投产，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，违法行为已经查处。你单位应认真吸取教训，落实环境保护主体责任，增强守法意识，维护企业的环境信用，杜绝违法行为再次发生。根据《环境保护部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件规定和你单位的申请，我局对你单位报批的《凤城市森澳建筑制品有限公司聚苯板项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）予以受理，经研究，批复如下：

一、本项目建设性质为新建（未批先建），建设地点位于凤城市草河街道办事处保卫村三组。项目占地面积5361m2，项目单位投资1000万元（其中环保投资10万元），进行彩钢板单板、EPS聚苯板、复合板生产。主要建设内容：已建设一层苯板车间（安装有发泡机、泡塑板材机等设备），一层复合板车间（内设钢夹心板线、单板机、冲压机等设备），单板生产区（安装单板机等设备）；辅助工程建设有办公楼、休息室、餐厅、锅炉房等；配套建设有成品料棚、边角料棚，给水、排水、供电设施，以及废气、废水、噪声、固体废物污染防治设施。年产聚苯乙烯（EPS）板8000立方米、聚苯乙烯（EPS）复合板80000延长米（约200吨）、单板（彩钢板）60000延长米（约60吨）。

本项目用地性质为工业用地。项目建设符合国家产业政策和环保法规要求。“报告表”编制内容基本符合《环境影响评价技术导则》要求，主要结论意见可信，措施可行，并经我局项目审批委员会审查、技术专家审查、丹东市生态环境局备案形式审查通过。本工程建设将对大气、水、声环境等产生不利影响，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解和控制。综合考虑各方面因素，经我局项目审批委员会研究，原则同意专家组意见和你单位“报告表”中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的各项环境保护措施，“报告表”可以作为项目运行期环境管理依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

1.项目配置1台2t/h生物质致密成型燃料蒸汽锅炉，其产生的废气经布袋除尘器除尘后，再通过1根30米高排气筒排放，排放浓度应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物排放特别限值要求，运营期间严禁使用燃煤。应对发泡、成型、涂胶工序设备分别进行密闭、设置集气罩，其产生的废气分别通过风管、集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后，分别通过1根15米高排气筒排放，废气排放均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。应在下料、机加工序产尘节点配置移动式粉尘净化器，其产生的粉尘经净化器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。生产期间应关闭门窗，尽可能减少金属粉尘排放。

2.应对厂区内的防渗漏化粪池进行维修改造，生活污水、锅炉排污水和软水制备反冲洗水应排入化粪池应净化处理后定期清掏还田。应按照防渗级别要求对危险废物暂存间地面、化粪池等防渗漏进行维护，防止污染地下水。

3.应对全自动泡塑板材机、全自动间歇式发泡机、切板机、单板机、冲压机、折弯机、布袋除尘器等产生噪声的设备采取减振、隔声措施，减少噪声排放，厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.应对固体废物分类收集和处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，对危险废物暂存间进行维护，设置专职人员、警示标志，建立台帐，及时分类收集、储存、清理、处置项目产生的废活性炭、废机油（桶），并与有危险废物处置资质的单位签订处置协议，严禁自行处置；厂区应建设一般固体废物收集存储设施，及时清理收集项目产生的金属屑、边角料、落地和净化器捕集到的金属粉尘、锅炉灰渣、废树脂等，特别是要袋装锅炉灰渣，按照分类进行处置，严禁乱堆乱放；厂区应配置数量适宜的生活垃圾存储设施，集中收集后及时清运到垃圾填埋场进行处置。

5.应按照《污染源监测技术规范》要求建设规范化大气排放口，预留采样检测孔。

6.本项目在运行过程中，若因环境问题出现信访投诉，你单位应积极配合生态环境部门予以妥善解决。

三、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强日常监管，确保污染物达标排放。

四、本项目环境影响评价文件批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、本项目竣工后，项目单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投入运行。

（本项目环评审批文件统一编码二维码）

丹东市生态环境局凤城分局

2021年12月20日

抄送：丹东市生态环境局凤城分局污染控制科  凤城市生态环境保护综合行政执法队  草河街道办事处环保站

丹东市生态环境局凤城分局计划开发科   2021年12月20日印发